1.AMAÇ:

Buhar aletinin doğru kullanımı ve buhar ihtiyacın sağlamak için doğru bir yöntem belirlemek.

2.KAPSAM: Buhar aletini kullanan tüm personeli kapsar.

3.SORUMLULAR: Başhekim, Başhemşire, Sorumlu Hemşire

4.UYGULAMA:

  - Buhar tedavisi alması gereken hastanın doktor ismine göre buhar programı seans saatleri, servis hemşiresi tarafından ayarlanır.

  - Cihaz fişe takılır ve büyük haznesinin maksimum çizgisine kadar distile su konur.

  - Cihazın kapağı kapatılır ve buhar hortumu cihazın ucuna yerleştirilir.

  - Hastaya yapılacak işlem anlatılır ve uygun pozisyon verilir.

  - Cihazın zaman düğmesi istenilen zamana göre ayarlanır.

  - Cihazın volüm düğmesi ile buhar yoğunluğu ayarlanır.

  - Cihaz çalışır duruma getirilir ve göz ile çıkış kontrolü yapılır.

  - Buhar verme işlemi bitince cihazın tekrar kontrolleri yapılır.

  - Çalışıp çalışmadığı ve yeteri miktarda distile suyunun olup olmadığı kontrol edilir.

  - Bir sonraki kullanım için cihaz XH TL/? Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Talimatı doğrultusunda hazır  hale getirilir ve güvenli şekilde yerine yerleştirilir.

  - Buhar seans saatlerine göre hastaya uygulanmaya devam edilir.