1.AMAÇ: Malzemenin amacına uygun ve doğru kullanımını sağlamak, hastanın kan şekeri seviyesini belirlemek.

2.KAPSAM: Hemşire ve ebeleri kapsar.

3.SORUMLULAR: Başhekim, Başhemşire, Sorumlu uzman doktor, sorumlu hemşire

4.UYGULAMA:

  - Kullanılacak bütün malzemeler hazırlanır, hasta başına gidilir.

  - Cihaza uygulama malzemeleri (her hasta için ayrı kullanıma özel disposable malzemeler) gluko strip takılır.

  - Cihaz ve striplerin kod karşılaştırması yapılır.

  - Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilir.

  - Cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

  - Kan alınacak bölgenin temizliği XH TL /? Cilt Antisepsisi Talimatına uygun olarak yapılır.

  - Lanset ile bölge delinir. İlk kandamlası kuru pamuk ile silinir.

  - Stribe gerektiği kadar kan damlatılır ve cihazın okuması beklenir.

  - Çıkan sonuç şeker izlem formuna kayıt edilir.

  - Cihazın temizliği yapılarak bir sonraki kullanıma hazır bırakılır.

  - İşlem öncesinde ve sonrasında görevli personel XH TL /? El Yıkama Talimatına uygun olarak ellerini yıkar.