1.AMAÇ: Cihazlardan elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek, cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: Hemşire ve ebeleri kapsar.

3.SORUMLULAR: Başhekim, Başhemşire, Sorumlu uzman doktor, sorumlu hemşire

4.UYGULAMA:

  - Hasta sırt üstü yatırılır.

  - Hasta bağlantı aparatları monitördeki yerlerine takılır.

  - Hastaya EKG kabloları bağlanır, tansiyon aleti manşonu takılır, Pulse oksimetre probunu hastanın parmağına takılır.

  - Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.

  - Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.

  - Hasta monitörden izlenir.

  - Hasta takip işlemi bittiğinde cihazın açma/kapama anahtarı kapatılır.

  - EKG kablosu, tansiyon aleti manşonu ve Pulse oksimetre probu toplanır.

  - Mekanik temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.

  - Cihaz ve bütün aparatları kullanıma hazır halde bırakılır.

| Hasta kablosu renk kodları |
| --- |
| Ekstremitler’de | Prekardiyal’de |
| Kırmızı(red):Sağ kol | V1:Kırmızı |
| Sarı(yellow) :Sol kol | V2:Sarı |
| Yeşil(green) :Sol bacak | V3:Yeşil |
| Siyah(black):Sağ bacak | V4:Kahverengi |
|  | V5:Siyah |
|  | V6:Eflatun |