1.AMAÇ: Kemik Dansitometre cihazı kullanımının tanımlanması

2.KAPSAM: Bu talimat teknik hizmetler birimini ve cihazı kullanan personeli kapsar

3.SORUMLULAR: Başhekim, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, KYSS, Hastane Müdürü, Başhemşire, Sorumlu Uzman Doktor, Sorumlu Röntgen Teknisyeni, Röntgen Teknisyenleri

4.UYGULAMA:

  - Günlük Kalite Kontrol Prosedürü İle İlgili İşlemler:

    - Kemik dansitometre bilgisayarı açılır.

    - Hastayı ölçmeden önce her sabah kalibrasyon işlemi yapılır.

    - Kalite kontrol bloğu tarama sehpasının üzerine lazer ışınına eşit gelecek şekilde yerleştirilir.

    - Bilgisayardan BAŞLAT opsiyonuna basılarak kalibrasyon işlemi başlar ve yaklaşık 6 dakika sonra işlem tamamlanır.

  - Ölçüm Prosedürü İle İlgili İşlemler:

    - Bilgisayar ekranından yeni opsiyonu tıklanır.

    - Hastanın bilgileri girilir .(Adı, soyadı, kilosu, boyu, protokol numarası, yaşı).

    - Hasta tarama sehpasının ortasına yerleştirilir.

    - Hastanın bacağını içeri dönük pozisyonda sabitlenir.

    - Ölçüm tanı seçilir. (Örn. AP Femur gibi).

    - Bilgisayardan BAŞLAT opsiyonuna basılarak tarama başlatılır. Eğer istenilen bölge tam olarak ayarlanamadıysa DUR opsiyonuna basılarak tarama durdurulur ve bilgisayar ekranında istenilen şekilde ayarlanır.

    - İşlem tamamlandıktan sonra ölçüm KAYDET opsiyonuna basılarak kaydedilir.